## Slide 1: 第一节 自然灾害的监测与防御

## Slide 2
1.了解自然灾害监测系统的构成以及世界和我国的发展情况。
2.掌握遥感和地理信息系统监测、分析技术的特点,理解灾前、灾中和灾后监测的重要性和应用前景。
3.了解自然灾害防御的概念及内涵,理解工程性防御和非工程性防御措施的区别。

## Slide 3
一
二
三
四
一、自然灾害监测系统
1.概念:由国家、区域及地方等各级组织,通过不同平台对自然灾害进行监测和分析的网络系统。
2.作用:灾前预警、灾中跟踪、灾后评估以及提出减灾决策方案等。
3.发展情况。
(1)世界各国逐步建立和完善了灾害监测系统。
(2)我国已经运用现代科学技术建立起各种自然灾害监测系统。

## Slide 4
一
二
三
四
图表导读教材P62图3.1“自然灾害监测系统” 这是一幅三维坐标示意图,图中再现了自然灾害监测系统的概念。“各级组织”维度解释了“谁来监测”的问题,从范围级别来说,由高到低依次是世界级监测机构、国家级监测机构、地方政府级监测机构和基层社区监测机构;“监测手段”维度解释了“怎么监测”的问题,从不同平台(地球外的各种卫星,大气层中的飞机,地面上的雷达、船只、观测站等)监测,再将获得的数据通过各种监测站传送至专门机构进行汇总、分析并提出预测预报;“自然灾害”维度解释了“监测什么”的问题,主要是与人类关系最密切的大气圈、岩石圈、水圈、生物圈中的自然灾害。

## Slide 5
一
二
三
四
二、遥感技术在自然灾害监测中的作用
1.基本特点:观测范围广、信息获取量大、获取速度快、实时性好、动态性强等。
2.时空特点:从空间尺度上看,遥感具有全球观测能力;从时间尺度上看,在遥感平台上能够对地球进行同步观测。
3.作用。
(1)监测沙尘、台风、暴雨等灾害性天气的形成过程。
(2)监测突发性灾害,如森林火灾、赤潮等。
(3)在灾害发展过程中和消除后,可以利用遥感对灾害发生的规模、速度以及是否复发进行监测。

## Slide 6
一
二
三
四
三、地理信息系统在自然灾害监测中的作用
1.主要功能:对各种监测系统提供的信息进行综合处理和空间数据分析,具有空间定位、定性和定量分析的功能。
2.作用:预报预警、动态监测、灾害发生成因与规律分析、灾害损失调查、灾情评估等,还可以为制定减灾预案和指导灾后重建工作提供依据。
3.遥感技术与地理信息系统结合的优势。
(1)灾害发生前:事先圈定危险区,并对危险程度做出评价,指导防灾活动。
(2)灾害发生过程中:对灾情实况监测,指导抗灾活动。
(3)成灾后:对灾害损失作出快速评价,指导救灾活动,从而对减灾作出贡献。

## Slide 7
一
二
三
四
四、自然灾害的防御
1.概念:防御就是在自然灾害发生之前采取工程性或非工程性防御措施,以防止或延迟灾害的发生,减轻灾害发生时造成的危害和损失。
2.措施。
(1)非工程性防御。
①概念:通过国际组织和各个国家的减灾规划和防灾法律、各级行政部门的减灾管理以及公众减灾教育等途径,控制和减少自然灾害造成的损失。
②国际行动:“国际减轻自然灾害十年”。
③我国的行动:制定了相关法律法规来规范全社会的减灾行动,还将减灾规划纳入国民经济发展规划的整体之中;利用多种媒体通过多种方式有针对性地进行防灾减灾的知识教育和技能培训。

## Slide 8
一
二
三
四
(2)工程性防御措施:一是改变地表环境,防止或减轻自然灾害的强度;二是阻隔或控制灾害与人口、财产等的直接相遇;三是改变财物等的特性,提高抗灾性能,减少灾害损失。
图表导读教材P69图3.7“中国主要减灾工程分布” 从图中可以看出:(1)我国主要的防护林工程,这些工程属于工程性防御措施中的第一类“改变地表环境,防止或减轻自然灾害的强度”,主要分布在海岸带、北方风沙带、山地水土流失区以及人口稠密的平原区。(2)我国东南沿海为防风暴潮、台风袭击建设的防潮大堤,西南滑坡、泥石流频发区建立的格栅坝等都属于工程性防御措施中的第二类“阻隔或控制灾害与人口、财产等的直接相遇”。(3)大库
容的水库、抗震系数较高的城市建筑、采取适当措施防止地面沉降等,属于工程性防御措施中的第三类“改变财物等的特性,提高抗灾性能”。

## Slide 9
知识点一
知识点二
地理信息技术在自然灾害监测中的作用
1.RS的特点与作用

## Slide 10
2.GIS的功能与作用
3.RS与GIS的优势结合
知识点一
知识点二

## Slide 11
【例题1】 2014年8月13日16时30分在云南省昭通市鲁甸县发生里氏6.5级地震,随后各相关单位共同参与制作了第一张遥感影像图。据此完成下列各题。
(1)简述遥感技术的特点。
(2)人们通过对该遥感图片的分析可以得到哪些信息?
(3)根据上述材料,请你设计用地理信息技术对此次地震后灾情进行监测的方案。
知识点一
知识点二

## Slide 12
解析:第(1)题,可根据教材知识直接作答。第(2)题,地面上不同物体的状况都可以在遥感图片上反映出来,据此可以判断该地的地形状况,地震对建筑物、道路、植被所造成的危害程度,从而确定震中的位置,并为救援工作提供依据。第(3)题,从遥感获取的影像资料开始,然后通过地理信息系统对灾区的遥感图片进行处理、分析,最后确定灾害影响的范围、救灾物资调配的最佳路径,为受灾人员、财产的安全有效转移提供决策依据,同时进行灾情统计与评估,提出抗灾、救灾方案。
知识点一
知识点二

## Slide 13
答案:(1)观测范围广、信息获取量大、获取速度快、实时性好、动态性强。
(2)①地震的准确位置;②地震造成的破坏程度,可以知道哪个城市、哪个县、哪个镇的破坏程度大,使人们的救援有目的性;③公路的破坏程度,可以知道哪条路是通的,不通的路段有多长,使人们对救援物资的运输、公路的疏通有方向性;④大型建筑的破坏程度,可以知道水库大坝、大桥、高楼、大型工厂的破坏程度,使人们能预测它有没有潜在的威胁,需不需要采取一定的防范措施;⑤震区内地形状况,哪里是高山、深谷、陡坡;⑥植被的破坏情况。
(3)获得地震灾区的遥感影像资料,然后通过地理信息系统对灾区的遥感图片进行整理、查询和分析,从而确定灾害影响范围、救灾物资调配的最佳路径,以及为受灾人员、财产的安全有效转移提供决策依据,同时进行灾情统计与评估,提出抗灾、救灾方案。
知识点一
知识点二

## Slide 14
拓展延伸“3S”技术对自然灾害的监测
“3S”技术是遥感(RS)技术、地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS)的统称。“3S”技术的特性决定它们数据的获取不易受到地面状况和天气现象的影响。首先通过遥感可以实景实时获得相关信息,然后通过地理信息系统和全球定位系统对这些信息进行分析和定位。“3S”技术可以用来分析地表事物的变化状况,也可以在灾害产生过程中预警,还可以在灾害进行过程中指导抗灾救灾行动。具体来说,可以对以下几种自然灾害进行监测。
(1)气象灾害。
如对台风可以用“3S”技术观测它的强度和前进路线,测定速度,分析可能的登陆位置,以及对我国的影响。
知识点一
知识点二

## Slide 15
(2)水文灾害。
如对洪涝灾害可以用“3S”技术测定洪水淹没区的范围、影响时段、特重地区等,以便于及时对灾区进行救援。
(3)地质灾害。
对于滑坡、泥石流,利用“3S”技术可以根据不同时段变化预测可能发生的地段,一旦出现暴雨,就提出预警。
对于地震虽然不能预警,但是地震发生后,利用“3S”技术可以对灾区进行全时段无差别监控,查看重灾区状况,监测可能出现滑坡、泥石流以及堰塞湖地段等,指导救援。
(4)生物灾害。
在遥感技术中,可以根据植物的反射波谱特征判断植物的生长状况,如利用遥感影像图分析农作物病虫害的状况,进而估计作物的产量。
知识点一
知识点二

## Slide 16
自然灾害的防御措施
1.非工程性防御措施
2.工程性防御措施
知识点一
知识点二

## Slide 17
辨析比较工程性防御与非工程性防御的区别与联系
区别:凡是通过规划、法律、管理及教育等途径达到减灾、防灾目的的防御,就是非工程性防御。其中最著名的就是20世纪末的“国际减轻自然灾害十年”。工程性防御措施的关键是修建防灾工程。故二者的区别就是“硬件”和“软件”的差别。
联系:二者在防灾、减灾中地位同等重要,只有相辅相成,才能起到较好的防灾效果。
知识点一
知识点二

## Slide 18
【例题2】 我国自然灾害频次多、范围广、强度大,为防御自然灾害,我们要采取工程性防御和非工程性防御两种措施,抓好落实和相互配合。据此完成下列各题。
(1)下列灾害防御措施中,属于非工程性措施的是( )
A.颁布《中华人民共和国防洪法》
B.植树造林,保持水土
C.加固防洪大堤
D.修建水库,蓄水防旱
(2)下列哪一措施能起到改变地表环境,减轻灾害强度的作用?( )
A.加固房屋,提高抗震度 B.修建防洪大堤
C.植树造林 D.修建格栅坝
知识点一
知识点二

## Slide 19
解析:第(1)题,用法律的手段来规范全社会的减灾行动,提高防灾减灾意识,属于非工程性措施的范畴。第(2)题,植树造林能防风固沙,防止水土流失、土地沙化,改善地表环境,减轻灾害强度;加固房屋属于改变财物特征;修建防洪大堤、格栅坝属于阻隔灾害与人口、财产的直接相遇。
答案:(1)A (2)C
知识点一
知识点二