## Slide 1: 第3课时 pH的应用

## Slide 2
1.能说出在日常生活、生产中pH的应用。
2.会运用酸碱中和滴定测定未知浓度的强酸或强碱的浓度。
3.学会中和滴定实验操作并进行误差分析。

## Slide 3
一
二
一、pH的应用
1.人体健康调节:如洗发时人们用的护发素主要功能是调节头发的pH使之达到适宜的酸碱度。
2.环保治理污水:酸性废水可通过投加碱性物质使之中和,碱性废水可通过投加酸性物质或利用烟道气中和。
3.农业生产调节:控制土壤的pH使之适宜作物生长,提高作物的质量和产量。
4.在医疗上:可以通过测试和调节pH来进行诊断和治疗疾病。
5.在科学实验和工业生产方面:溶液pH的控制常常是影响实验结果或产品质量、产量的关键因素。

## Slide 4
一
二
二、酸碱中和滴定
1.定义
利用中和反应,用已知物质的量浓度的酸(或碱)来测定 未知物质的量浓度的碱(或酸)的实验方法。
2.原理
(1)实质:H++OH- H2O(填离子方程式)。
(2)原理:酸提供的H+与碱提供的OH-的物质的量相等。
即c(H+)·V酸=c(OH-)·V碱(均为强电解质)。

## Slide 5
一
二
3.仪器和试剂
(2)试剂:标准液、待测液、指示剂。

## Slide 6
一
二
4.实验操作(以用盐酸标准液滴定未知浓度的NaOH溶液为例)
(1)滴定前准备。
①检查:使用滴定管前,首先要检查是否漏水。
②润洗:滴定管加入酸、碱反应液之前,先用蒸馏水洗涤干净,然后分别用待装溶液润洗2~3遍。
③装液:分别将酸、碱反应液加入酸式、碱式滴定管中,使液面位于“0”刻度以上2~3 mL处。
④调液:调节活塞或玻璃球,使滴定管尖嘴部分充满反应液,并使液面处于“0”刻度或“0”刻度以下。
⑤放液:从碱式滴定管中放出一定量的NaOH溶液于锥形瓶中,并滴2~3滴指示剂(甲基橙或酚酞)。

## Slide 7
一
二
(2)滴定。
①左手握滴定管活塞,右手摇动锥形瓶。
②眼睛注视锥形瓶内溶液颜色的变化。
③终点判断:当滴入最后一滴盐酸时,刚好使锥形瓶中的溶液变为原色,且在半分钟内不变色,即到终点。读数并记录。

## Slide 8
一
二
思考感悟
滴定终点时酸的物质的量与碱的物质的量相等,且溶液的pH=7吗?
提示:不是。酸碱完全反应时,酸提供的H+与碱提供的OH-的物质的量相等。即n(H+)=n(OH-),但是酸的物质的量与碱的物质的量不一定相等,且滴定终点是靠酸碱指示剂判断的,常用的酸碱指示剂甲基橙或酚酞变色时pH不等于7。

## Slide 9
一、酸碱中和滴定的关键
1.准确测定标准液和待测液的体积
滴定管能准确测定参加反应的酸碱溶液的体积。
(1)滴定管的分类:
酸式滴定管:量取酸性、中性、氧化性溶液;
碱式滴定管:量取碱性、中性、非氧化性溶液。
(2)滴定管的构造:
①由带刻度玻璃管、玻璃活塞或阀、尖嘴玻璃管构成;
②“0”刻度在上(但未到最上端)、最大刻度在下(但未到活塞或阀处);
③滴定管的精确度为0.01 mL。
(3)规格:常用的为25 mL和50 mL。
(4)用途:用来精确地取用一定体积的溶液。

## Slide 10
2.选取适当指示剂,准确判断滴定终点
(1)指示剂的选择:强酸与强碱相互滴定时,选甲基橙或酚酞都可以,一般原则是酸滴定碱,选甲基橙;碱滴定酸,选酚酞。
(2)滴定终点的判断(以NaOH溶液滴定未知浓度的盐酸为例):若用酚酞作指示剂,当滴入最后一滴NaOH溶液时,溶液的颜色由无色突变为粉红色,且半分钟内不褪色,说明达到滴定终点。若用甲基橙作指示剂,当滴入最后一滴NaOH溶液时,溶液的颜色由红色变为橙色,且半分钟内不变为原色,说明达到滴定终点。

## Slide 11
二、酸碱中和滴定误差分析
1.误差分析依据

## Slide 12
2.误差分析

## Slide 13
特别提醒读数误差可以用画图的形式来理解和记忆。如开始读数仰视,滴定完毕读数俯视,如图Ⅰ;开始读数俯视,滴定完毕读数仰视,如图Ⅱ。

## Slide 14
知识点1
知识点2
知识点3
中和滴定的仪器
【例题1】 在一支25 mL的酸式滴定管中盛入0.1 mol·L-1 HCl溶液,其液面恰好在5 mL的刻度处。若把滴定管中的溶液全部放入锥形瓶中,然后用0.1 mol·L-1 NaOH溶液进行中和,则所需NaOH溶液的体积( )
A.大于20 mL B.小于20 mL
C.等于20 mL D.等于5 mL
解析:滴定管最大刻度以下还有部分液体,因此放出盐酸的体积大于25 mL-5 mL=20 mL,故所需要的氢氧化钠溶液的体积大于20 mL。
答案:A

## Slide 15
知识点1
知识点2
知识点3
点拨滴定管的结构及使用的误区
(1)滴定管有“0”刻度,但“0”刻度不在最顶端,有最大刻度,但最大刻度也不在最底端。“0”刻度以上和最大刻度以下都还有部分容积。
(2)滴定管用水洗后,必须用待装液润洗,否则会将待量取液体稀释,造成实验误差。

## Slide 16
知识点1
知识点2
知识点3
酸碱中和滴定实验
【例题2】 现用中和滴定法测定某烧碱溶液的浓度,有关数据记录如下:

## Slide 17
知识点1
知识点2
知识点3
(1)用 式滴定管盛装0.250 0 mol·L-1盐酸标准液。如图表示第二次滴定前后50 mL滴定管中液面的位置。
该次滴定所用标准盐酸体积为 mL。
(2)现实验室中有石蕊和酚酞两种指示剂,该实验应选用 作指示剂。
(3)根据所给数据,该烧碱样品的物质的量浓度为 。
(4)若操作过程中滴加盐酸速度过快,未充分振荡,刚看到溶液变色,就立刻停止滴定,则会造成测定结果 (填“偏低”“偏高”或“无影响”)。

## Slide 18
知识点1
知识点2
知识点3
解析:(1)盐酸应用酸式滴定管盛放,据图可知初读数是0.30 mL,末读数是24.90 mL,故消耗盐酸的体积是24.90 mL-0.30 mL=24.60 mL。
(2)石蕊变色不明显,中和滴定实验中不选作指示剂。
(3)因为三次实验中消耗盐酸的体积分别是26.30 mL、24.60 mL、26.34 mL,因此第二次实验误差较大,不能代入数据计算,应据第一次和第三次数据计算,得出消耗盐酸的平均值是26.32 mL。烧碱与盐酸反应时物质的量之比是1∶1,故有c(HCl)·V(HCl)=c(NaOH)·V(NaOH),即0.250 0 mol·L-1×26.32 mL=25.00 mL×c(NaOH),则c(NaOH)=0.263 2 mol·L-1。
(4)操作过程中滴加盐酸速度过快,未充分振荡,刚看到溶液变色,就立刻停止滴定,此时滴加的盐酸不足,因此计算所得烧碱的物质的量浓度偏低。

## Slide 19
知识点1
知识点2
知识点3
答案:(1)酸 24.60
(2)酚酞
(3)0.263 2 mol·L-1
(4)偏低

## Slide 20
知识点1
知识点2
知识点3
点拨解答酸碱中和滴定题的技巧
(1)有关润洗。
①酸碱滴定管必须润洗,否则,所装溶液被稀释;
②锥形瓶在使用时不能用待盛装液润洗,否则相当于增加了待盛装溶液。
(2)有关眼睛注视。
①滴定时,眼睛不能注视滴定管内溶液液面的变化;
②读数时视线和凹液面的最低点相切。

## Slide 21
知识点1
知识点2
知识点3
酸碱中和滴定误差分析
【例题3】 下列实验操作不会引起误差的是( )
A.酸碱中和滴定时,用待测液润洗锥形瓶
B.酸碱中和滴定时,用冲洗干净的滴定管盛装标准溶液
C.用NaOH标准溶液测定未知浓度的盐酸时,选用酚酞作指示剂,实验时不小心多加了1滴指示剂
D.用标准盐酸测定未知浓度NaOH溶液,结束实验时酸式滴定管尖嘴部分有气泡,开始实验时无气泡

## Slide 22
知识点1
知识点2
知识点3
解析:A项锥形瓶一定不要用待测液润洗,否则使待测液的量偏大,消耗标准液的体积偏大,从而使所测浓度偏大;B项冲洗干净的滴定管无论是盛装标准溶液,还是量取待测溶液,都必须用待装溶液润洗2~3次,否则会稀释待盛装液;C项在滴定过程中,指示剂多加了几滴,一般不影响实验结果;D项开始实验时酸式滴定管中无气泡,结束实验时有气泡,会导致所读取的V(HCl)偏小,依据V(HCl)·c(HCl)=V(NaOH)·c(NaOH),所测的c(NaOH)偏小。
答案:C

## Slide 23
知识点1
知识点2
知识点3
点拨根据公式 一元酸与一元碱中和时K=1)进行中和滴定的误差分析是最基本的方法,使用中应注意由于操作的失误导致公式中的某些数据发生变化,从而导致最终结果出现误差。如配制标准液,由于溶质的损失,使标准液浓度偏低,进而滴定时,使标准液的体积偏大,使测量的待测液的浓度偏大。